MROC 2-39.7
DIST THR		5 NM	4 NM		3 NM	2 NM		1NM	GS		KT	80	110	140	170	200
ALT		4 578’	4 258’		3 941’	3 623’		3 305’	FAF-THR07 6.3NM		Min:sec	4:43	3:26	2:42	2:13	1:53
	Straight in Landing RWY 07								Rate of descent (5.2%)		ft/min	426	586	746	906	1065
CAT	LNAV MDA / (M.A. 4.0%)			LNAV MDA / (M.A. 2.5%)			LNAV/VNAV DA / NA below -15°C		CAT	CIRCLING					AVERAGE / TEMP / 28° C
A	3 300’ (364’) / CEILING - VISIBILITY / 500’ - 2 800 m			3 950’ (1014’) / CEILING - VISIBILITY / 1 200’ - 2 800 m			3 300’ (364’) / M.A. 4.0% / CEILING - VISIBILITY / 500’ - 2 800 m		A	3 800’ (779’)
B									B	4 100’ (1 079’)
C									C	4 800’ (1 779’)
D									D	5 800’ (2 779’)

FIX	COORDINATES
TARCO	094747.8N 0844221.6W
RODEO	094605.7N 0841925.2W
OC102	095541.2N 0842304.5W
OC103	095706.4N 0841917.0W
OC104	095813.5N 0841617.6W
OC105	095859.78N 0841414.20W
OC106	100026.3N 0841022.8W
OC107	100034.3N 0840403.3W
OC108	095540.2N 0840356.9W
OC109	095338.8N 0841420.1W
TIAGO	095052.8N 0842114.4W

MROC 2-39.9
DIST THR	9 NM	8 NM	7 NM	6 NM		5 NM	4 NM	3 NM	2 NM	1 NM	GS	KT	80	110	140	170
ALT	5 973’	5 655’	5 336’	5 018’		4 700’	4 381’	4 064’	3 744’	3 426’	OC305-THR25 11.3NM	Min / sec	8:29	7:00	4:51	3:59
	RF SEGMENT										Rate of descend 5.2%	Ft / min	429	591	752	913
CAT	RNP 0.3				RNP 0.15				CAT	CIRCLING				RNP Authorization Required / GPS Required / RF Segment Required / Not available below 0° C or above 28° C
A	3 547’ (490’) / CEILING - VISIBILITY / 600’ - 2 800 m				3 457’ (400’) / CEILING - VISIBILITY / 500’ - 2 800 m				A	3 800’ (779’)
B									B	4 100’ (1 079’)
C									C	4 800’ (1 779’)
D									D	5 800’ (2 779’)

FIX	COORDINATES
RODEO	094605.7N 0841925.2W
OC302	094913.6N 0841847.6W
OC303	094827.8N 0841455.2W
OC304	095204.5N 0841626.7W
OC305	095555.0N 0840710.9W
OC307	095823.1N 0840813.3W
OC308	100053.3N 0840910.4W
THR25	095955.28 N 0841145.81W
OC310	095236.5N 0843117.0W

MROC 2-39.11
DIST THR		6 NM	5 NM	4 NM		3 NM	2 NM	1 NM	GS		KT	80	110	140	170
ALT		5 018’	4 700’	4 381’		4 064’	3 744’	3 426’	OC306-THR25 6.9NM		Min / sec	5:11	3:46	2:57	2:26
	RF FINAL SEGMENT								Rate of descend 5.2%		Ft / min	433	595	758	921
CAT	RNP 0.3				RNP 0.15				CAT	CIRCLING			RNP Authorization Required / GPS Required / RF Segment Required / Not available below 0° C or above 28° C
A	3 547’ (490’) / CEILING - VISIBILITY / 600’ - 2 800 m				3 457’ (400’) / CEILING - VISIBILITY / 500’ - 2 800 m				A	3 800’ (779’)
B									B	4 100’ (1 079’)
C									C	4 800’ (1 779’)
D									D	5 800’ (2 779’)

FIX	COORDINATES
PARAI	095054.5N 0835013.2W
OC312	095321.9N 0840116.4W
OC313	095630.8N 0840033.7W
OC314	095502.5N 0840327.4W
OC306	095936.4N 0840549.2W
OC307	095808.4N 0840734.2W
OC308	100053.3N 0840910.4W
THR25	095955.28 N 0841145.81W
OC310	095236.5N 0843117.0W